МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ Проректор НИЯУ МИФИ- и.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ ___________Т.Н. Леонова

“______”____________ 2018 г.

ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ-СОБЕСЕДОВАНИЯ   ДЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ-

14.04.01-ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОФИЗИКА

СОГЛАСОВАНО

Председатель аттестационной комиссии

________________________

Члены аттестационной комиссии

________________________

____________________

________________________

г. Обнинск, 2018

1.Общие положения

Вступительные испытания предназначены для определения практической и теоретической подготовленности абитуриента и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению 14.04.01 «Ядерная энергетика и теплофизика», программа «Эксплуатация атомных станций и установок». Вступительные испытания включают вопросы по 3 основным дисциплинам:

- Ядерные энергетические реакторы;

- Атомные электростанции;

- Эксплуатация АЭС.

Вступительное собеседование осуществляется в устной форме по билетам в пределах вопросов по темам дисциплин. Каждый билет содержит 2 вопроса из разных блоков дисциплин.

Оценка выставляется по 100-бальной системе.

Неудовлетворительной оценкой является оценка от 0 до 59 баллов.

2. Содержание программы вступительного собеседования

- Определение энергетического ядерного реактора. Особенности ЯР как источника энергии.

- Критическое, надкритическое, подкритическое состояния реактора. Критическая масса.

- Виды ядерных реакций. Сечения реакций. Физический смысл. Зависимость сечения от энергии.

- Эффективный коэффициент размножения нейтронов. Коэффициент размножения в бесконечной среде.

- Разделение нейтронов по энергиям. Понятие об энергетическом спектре нейтронов в реакторе.

- Замедлители. Требования, предъявляемые к замедлителям. Замедляющая способность. Коэффициент замедления. Характеристики замедлителей.

- Управление ядерным реактором. Понятие реактивности. Роль запаздывающих нейтронов.

- Период реактора. Зависимость периода реактора от времени жизни поколения нейтронов.

- Доля запаздывающих нейтронов. Ценность запаздывающих нейтронов. Понятие о мгновенной критичности реактора.

- Требования к материалам, используемым в органах управления и защиты реактора.

- Выгорание ядерного топлива. Глубина выгорания. Понятие запаса реактивности.

- Кампания реактора. Процессы, сопровождающие работу реактора. Шлакование и отравление реактора.

- Воспроизводство ядерного топлива. Понятие о коэффициенте воспроизводства и времени удвоения.

- . Физические особенности реактора ВВЭР-1000.

- Физические особенности реактора РБМК-1000.

- Реактор на быстрых нейтронах. Физические особенности реакторов на быстрых нейтронах.

- Теплоносители. Требования, предъявляемые к теплоносителям ядерного реактора.

- Остаточное энерговыделение в реакторе.

- Главный циркуляционный контур ВВЭР-1000. Назначение основного оборудования.

- Реактор ВВЭР-1000. Основные технические характеристики.

- Реактор БН-600. Основные технические характеристики.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция корпуса реактора.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение внутрикорпусных устройств.

- Реактор ВВЭР-1000. Комплекс ТВС. Картограмма активной зоны.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция блока защитных труб.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция верхнего блока с крышкой.

- Реактор ВВЭР-1000. Конструктивное исполнение главного разъема реактора.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция тепловыделяющего элемента.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция пучков стержней ВП(ПС ВП).

- Реактор ВВЭР-1000. Контроль и управление энерговыделением в активной зоне.

- Реактор ВВЭР-1000. Компоновка оборудования первого контура.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструкция дистанционирующих устройств ТВС.

- Реактор ВВЭР-1000. Перспективы развития водоохлаждаемых реакторов.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструктивное исполнение направляющих каналов ПС СУЗ ТВС.

- Реактор ВВЭР-1000. Назначение и конструктивные отличия пучков стержней  СУЗ и выгорающего поглотителя.

- . Реактор РБМК-1000. Картограмма активной зоны и типы ТК.

- Реактор РБМК-1000. Контур многократной принудительной циркуляции. Назначение основного оборудования.

- Реактор РБМК-1000. Основные технические характеристики.

- Реактор РБМК-1000. Общее устройство, основное оборудование РУ.

- Реактор БН-600. Назначение и компоновка основного оборудования.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструкция ТК.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «С».

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «ОР».

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «Л».

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «Д».

- Реактор БН-600. Конструкция ТВС активной зоны.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «Е».

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструкция плитного настила ЦЗ.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструкция энерговыделяющей кассеты.

- Реактор РБМК-1000. Обеспечение надежного теплоотвода от графита. Газовый контур реактора.

- Реактор РБМК-1000. Назначение и конструктивное исполнение металлоконструкции схемы «КЖ».

- Реактор БН-600. Конструкция ТВС зоны воспроизводства.

- Реактор БН-600. Картограмма активной зоны реактора.

- Реактор БН-600. Конструкция тепловыделяющего элемента.

- Реактор РБМК-1000. Биологическая защита реактора.

- Реактор РБМК-1000. Организация подвода теплоносителя к технологическим каналам.

- Реактор БН-600. Схема циркуляции теплоносителя в первом контуре.

- Реактор ВВЭР 1200. Особенности конструкции ТВС.

- Реактор ВВЭР 1200. Конструкция твэл.

- Реактор ВВЭР 1200.Картограмма загрузки активной зоны.

- Реактор ВВЭР 1200. Основные технические характеристики  ТВС.

- Реактор ВВЭР 1200. Основные технические характеристики твэл.

- . Реактор ВВЭР 1200. Основные технические характеристики активной зоны.

- Эксплуатационный предел повреждения твэлов в режимах нормальной эксплуатации

- Предел безопасной эксплуатации повреждения твэлов в режимах нарушения нормальной эксплуатации.

- Физический смысл использования твэгов в ВВЭР 1200.

- Чем подтверждается проектное обоснование твэлов (твэгов) ВВЭР-1200.

- Выбор и обоснование начальных и конечных параметров рабочего цикла для АЭС с разными типами реакторов.

- Обоснование необходимости использования регенеративного подогрева в схемах АЭС. Влияние степени регенерации и числа регенеративных подогревателей на к.п.д. цикла с регенерацией.

- Оптимальное число регенеративных подогревателей в схемах ЯЭУ. Оптимальные параметры регенеративного подогрева при произвольном числе подогревателей в тепловой схеме.

- Система компенсации давления блока с реактором типа ВВЭР-1000; назначение, состав, принцип работы.

- Система подпитки-продувки блока ВВЭР-1000; назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийного охлаждения активной зоны ВВЭР-1000 – пассивная часть. Назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийного и планового расхолаживания ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийного ввода бора ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Спринклерная система ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийной питательной воды парогенераторов блока ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система продувки и дренажей парогенератора ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Паропроводы острого пара двухконтурной ЯЭУ и защита ПГ и второго контура от превышения давления.

- Система продувки и расхолаживания РБМК-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система аварийного охлаждения реактора РБМК-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Система локализации аварий РБМК-1000. Назначение, состав, принцип работы.

- Конденсационная установка. Назначение, состав и принципиальная схема.

- Необходимость отсоса неконденсирующихся газов из конденсатора.

- Система технического водоснабжения. Типы систем технического водоснабжения. Основные потребители технической воды.

- Система основного конденсата. Схемы слива конденсата греющего пара, их сравнение между собой.

- Деаэратор, назначение, типы деаэраторов, принцип термической деаэрации. Схема обвязки деаэратора.

- Система питательной воды.

- Вентиляционные установки. Основы проектирования вентиляции.

- Система внутриреакторного контроля ВВЭР 1000.

- Система контроля энерговыделения РБМК 1000.

- Закономерности изменения нейтронного потока (мощности) при выводе реактора из подкритического состояния. Меры безопасности, предписываемые нормативными документами.

- Требования к водно-химическому режиму контуров АЭС ВВЭР и РБМК. Влияние ВХР на условия эксплуатации. Чем определяется различие ВХР ВВЭР и РБМК.

- Физический пуск реактора, его задачи. Порядок набора критмассы, организационные и технические меры безопасности.

- Эффекты реактивности и их измерения при физпуске и энергопуске реактора ВВЭР..

- Общие принципы обращения с радиоактивными отходами на АЭС.

- Рекомендуемая литература

- С.Т.Лескин, А.С.Шелегов, В.И.Слободчук. Физические особенности и конструкция реактора ВВЭР – 1000.Учебное пособие.  М. ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2011(20экз.).

- А.С.Шелегов, С.Т.Лескин, В.и.Слободчук. Физические особенности и конструкция РБМК – 1000. Учебное пособие.  М. ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2011(20экз.).

- 3.АЭС с реактором типа ВВЭР-1000. От физических основ эксплуатации до эволюции проекта : науч. издание / С. А. Андрушечко [и др.]. - М. : Логос, 2010. - 604 с. : ил.(150экз).

- Ядерная энергетика. Проблемы. Решения : В 2 ч. / М-во образ. и науки РФ, Нац. ядер. ун-т"МИФИ" ; ред. М. Н. Стриханов. - М. : НИЯУ МИФИ  : ЦСПиМ Ч. 1 / В. В. Харитонов [и др.]. - 2011. - 424 с. : ил.(50экз.).

- Ядерная энергетика. Проблемы. Решения : В 2 ч. / М-во образ. и науки РФ, Нац. ядер.ун-т     "МИФИ" ; ред. М. Н. Стриханов. - М. : НИЯУ МИФИ  : ЦСПиМ Ч. 2 / Б. А. Калин [и др.]. - 2011. - 436 с. : ил.(50экз).

- Афанасьев А. А.Физические основы измерений : учеб. для студ. вузов / А. А. Афанасьев, А. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе. - М. : Академия, 2010. - 240 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) (5экз.).

- Казанский Ю. А. Кинетика ядерных реакторов. Коэффициенты реактивности. Введение в динамику : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. А. Казанский, Я. В. Слекеничс. - М. : НИЯУ МИФИ , 2012. - 300 с. : ил.(275экз.)

- Зорин В. М. Атомные электростанции : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Зорин. - М. : МЭИ, 2012. - 672 с. : ил.(50экз.) .

- Канальный ядерный энергетический реактор РБМК. Под общей редакцией Ю.М. Черкашова, М. ГУП НИКИЭТ, 2006, (15 экз.).

- Дмитриев С.М. и др. Основное оборудование АЭС с корпусными реакторами на тепловых нейтронах.  М. Машиностроение. 2013 г., 415 с. (15 экз.).

- Тевлин С.А. Атомные электрические станции с реакторами ВВЭР-1000. Учебное пособие. М. МЭИ, 2008, 358с., 45 экз.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), рекомендуемых к использованию при подготовке к собеседованию

- http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQLib образовательных и просветительских изданий. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям

- Росатом - корпорация знаний [https://www.youtube.com/user/MirnyAtom]

- E-learning for Nuclear Newcomers [http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/elearning/index.html]